MŰSZAKI ADATLAP

Azonosító jel: MŰAD –TFLPALU- R/ 2019

| Termék megnevezése: | Solar ALU hőtükrös légpárnás alátétfólia regran |  |
| --- | --- | --- |
| Forgalmazza: | TR-Pack |  |
| Mérete, kiszerelése : | 1,2*41,7m= 50 m2/tekercs |  |
| Rendeltetése és felhasználási területe: | Kétszerese átszellőztetett magastető szerkezetekben a héjalás alá bejutó nedvesség és porhó elleni másodlagos védelemként alkalmazható alátétréteg, a fólia és a hőszigetelés közötti átszellőztetéssel. |  |
| Anyaga: | Légpárnás PE fólia, metalizált polipropilén bevonattal |  |

| Tulajdonság | Vizsgálati módszer | Termék jellemző |
| --- | --- | --- |
| Tekercsméret | EN 1848-2 | 1,2 m * 41,7 m |
| Egyenesség | EN 1848-2 | < 30 mm |
| Vastagság | EN 1848-2 | 3 mm ± 10 % |
| Egységsúly | EN 1849-2 | 125 g/m2 ± 10 % |
| Tűzvédelmi osztályba sorolás | MSZ EN13501-1,MSZ EN ISO11925-2 | Euroclasse: F |
| Vízzáróság | MSZ EN 1928 | W1 |
| Párafékező képesség | MSZ EN 1931 | 30 m |
| Szakítószilárdság ( hossz / kereszt) | MSZ EN 12311-1 | 170 ± 10%/ 150± 10 % |
| Nyúlás ( hossz / kereszt) | MSZ EN 12311-1 | 15 %/15% |
| Hőmérsékletállóság | DIN 53361 | - 40 °C / + 70 °C |

Beépítésének szabályai:

Alátéthéjazatként a vonatkozó előírásoknak (Alátéthéjazatok tervezési és kivitelezési irányelvei- ÉMSZ,2006) megfelelően kell beépíteni. Mivel nem páraáteresztő alátétfólia, felső és alsó átszellőzéssel kell elhelyezni a szarufák tetejére ellenléccel leszorítva a hő visszaverő réteggel a tetőfedés felé. Szabadon belógatva 25°hajlásszög feletti tetőknél alkalmazható. A tetőgerincen a fóliát nem szabad áthajtani, biztosítani kell, hogy a pára szabadon távozzon. A fóliát az ereszvonallal párhuzamosan, minimum 10 cm átfedésekkel- a folyásirányt figyelembe véve- kell lefektetni. Normál hőterhelést elviselő alátétfólia ( megfelelő szellőztetés mellett max +70 C°); beépítési hőmérséklet (-)20-(+40) C°. A fólia beépítését követően maximum 2 héten belül a keményhéjalást el kell végezni.

Tárolásának,raktározásának szabályai:

A tekercseket fedett, száraz helyen, UV sugárzástól és hőhatástól védetten kell tárolni a gyári csomagolásban.

Jótállás,szavatosság:

Törvényi előírásoknak és a forgalmazó szállítási feltételeinek megfelelően – a vonatkozóműszaki előírásokban foglaltak betartása és a vásárlást igazoló számla bemutatása esetén.

Lehetséges veszélyek, megelőző előírások:

Nincsen ismert egészségkárosító veszély.

Ezen műszaki adatlap a termékre vonatkozó és pillanatnyilag rendelkezésre álló adatok, információk, valamint általános ismeretek birtokában került összeállításra.

A termék a megadott műszaki tulajdonságokkal rendelkezik, de mivel az összes végfelhasználói lehetősége előre nem ismert, minden estben a tervező és/vagy végfelhasználó felelőssége meggyőződni a termék adott szerkezetben, adott módon történő alkalmazhatóságáról.

Műszaki adatlap érvényes  a 2019. január 01. és 2019. december 31. között eladott termékekre.