TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU rendelete alapján

- A terméktípus neve egyedi azonosító kódja:

Solar ALU Hőtükrös légpárnás fólia. S ALU

- A termék azonosítására szolgáló típus-,tétel vagy sorozatszám a 11. cikk (4) bekezdése szerint

Lásd termékcimke

- Az építési termék, gyártó által javasolt rendeltetése vagy rendeltetései:

Kétszeresen átszellőztetett magastető szerkezetekben a héjalás alá bejutó nedvesség és porhó elleni

másodlagos védelemként alkalmazható nem páraáteresztő alátétrétegeként. A felső légrés a fóla és a tetőfedés között, az alsó légrés a fólia és a hőszigetelés ( már ha van) között helyezkedik el.

- A forgalmazó neve, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően

TR-Pack (Rapcsák Judit e.v.), 2013 Pomáz, Meggyfa utca 9.

- Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, 12. cikkely 2. bekezdése szerint:

TR-Pack (Rapcsák Judit e.v.), 2013 Pomáz, Meggyfa utca 9.

- Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek: Kivitelezési irányelv ÉMSZ,2006

MSZ EN 13859-1:2005 + A1:2009 hajlékony vízszigetelő lemezek. 3.módozat

- Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:

Nem releváns

- Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki. Alkalmassági vizsgálatot végző szervezet:

MPA Braunschweig Beethovenstraße 52,D-38106 Braunschweig, Deutschland

Engedély száma:  0761-CPD  Jegyzőkönyv száma: 5318/663/13-3

- A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

| Vizsgálati szabvány DIN EN 13859-1 | Vizsgálati módszer | Termékjellemző |
| --- | --- | --- |
| Egségsúly | EN 1849-2 | 87,5 g/m2 (±10%) |
| Vízzáróság | EN 1928 | W1-Vízálló |
| Szakító szilárdság Hossz/kereszt irány | EN12311-1 | 160/155N (±10%) |
| Továbbszakító erő Hossz/kereszt irány | EN 12310-1 | 65/60 N (±10%) |
| Nyúlás Hossz/kereszt irány | EN 12311-1 | 40/55% (±15%) |
| Tűzvédelmi osztálybasorolás | EN 13501-2/ISO11925-2 | Euroclass F |

10.  Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat                        szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős. Érvényessége a szállítólevél vagy számla teljesítés dátumától számított egy év.

Szállítólevél vagy számlaszám: ……………………………

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

…………………………….………….                                                        PH

Név és beosztás

…………………………….………….			……………………………….

A kiállítás helye és dátuma				                    aláírás

Prüfungen - Produktion Ergebnisse

- Dokument:		Prüfzeugnis BLP/ DIN EN 13859-1

- Material/ Produkt:	SOLAR ALU hőtükrös

- Produktion/ Charge:	2011/ Absatz A

- Konstruktion:		metPET / LDPE

- Techn. Prüfungen:	Absatz A

- Prüfungsgrundlage:	DIN EN 13859-1: EN 1928, EN 20111, EN 12310-1, EN 12311-1, EN ISO 				12572, EN 13501-2, EN ISO 11925-2 + DIN 20811, BLP - Prüfverfahren

A: Technische Prüfungen - Ergebnisse:

|  | Prüfungen gem. DIN EN 13859-1 | Verfahren | Ergebnis | Rel. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gewicht | EN 1849 - 2 | 87,5 g/m2 (±10%) | bestanden |  |
|  | Widerstand gg. Wasserdurchgang | EN 1928 | W1 – wasserdicht | bestanden |  |
|  | Höchstzugkraft l/q | EN 12311-1 | 160/ 155 N (±10%) | bestanden. |  |
|  | Widerstand gg. Weiterreißen | EN 12310-1 | 65/ 60 N (±10%) | bestanden. |  |
|  | Dehnung | EN 12311-1 | 40/ 55% (±15%) | bestanden. |  |
|  | Wasserdurchgang nach künstl. Alterung | EN 1296/ 1297 | W1 – wasserdicht | bestanden. |  |
| Brandverhalten | EN 13501-2/ISO 11925-2 | Klasse F | bestanden. |

Wolpertshausen, der 25.Juni 2011

Hartmut Layer

BWK Dachzubehör GmbH ◊ Birkichstraße 1 ◊ D-74549 Wolpertshausen